## Slide 1
地上子はタイマー式と速度計式の2つがあります。
タイマー式のTypeは7番，速度計式のTypeは17番です。
信号インデックスはR：0，YY：1，Y：2，YG：3，G：4です。
それぞれ次の表のように動作します。
Beacon.Put | 有効なとき | 動作
(7,1,13) | YY，YG | 種類を問わず，有効なものを0.5秒以内に2個通過すれば非常
(7,1,12) | YY，Y | 
(7,1,23) | Y，YG | 
(7,1,0) | R | 
(7,-1,-1) | 常に有効 | 
(7,1,5) | R | 通過すれば非常
(7,-1,6) | 常に有効 | 
Beacon.Put | 動作
(17,1,0) | YYのとき30キロ以上で非常 Yのとき50キロ以上で非常 YGのとき80キロ以上で非常
(17,1,50) | Rのとき20キロ以上で非常
(17,1,170) | Rのとき30キロ以上で非常

## Slide 2: 置き方
信号
6.94m
11.11m
50m
(7,1,23)
(7,1,12)
(7,1,13)
(7,1,0)
(7,1,0)
(7,1,0)
(7,1,0)
170m
2.78m
4.17m
信号
4.17m
11.11m
(7,1,13)
(7,1,12)
(7,1,23)
または
……
(7,-1,-1)
(7,-1,-1)
信号
50m
(17,1,0)
(17,1,50)
(17,1,170)
170m